## Slide 1: 시스템 프로그래밍 실습 -라즈베리 파이 개발환경 구축-
임재원 (gift21cna@ajou.ac.kr)
최홍범 (credtiger96@ajou.ac.kr)

## Slide 2: 실습장비 구성
구성(필수)
  라즈베리파이 3 B+
  5pin 전원 어댑터
  IpTime 공유기
  공유기 전원
  브레드 보드
  점퍼
  SD 카드 리더기
  LED 모듈
  LAN 케이블 2개
  MCP3008 (ADC)
  조도 센서
  초음파 센서
구성(무관)
  책자
  HDMI 케이블
필수 구성품 중 빠진 것 / 고장난 것은 조교에게 즉시 알려주시기 바랍니다.
센서 중 일부가 없으신 분은 빠른 시일 내 분배 예정입니다.

## Slide 3: 실습장비: Raspberry Pi
Raspberry Pi 3 B+
  Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz
  1GB LPDDR2 SDRAM
  2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE
  Gigabit Ethernet over USB 2.0 (maximum throughput 300 Mbps)
  Extended 40-pin GPIO header
  Full-size HDMI
  4 USB 2.0 ports
  Micro SD port for loading your operating system and storing data
  5V/2.5A DC power input
  Power-over-Ethernet (PoE) support (requires separate PoE HAT)

## Slide 4: 개요
실습 환경 구축

## Slide 5: 실습 환경 구축 : 개요
RBP 에 Raspbian 굽기
Host PC(Laptop) 와 Target Device(RBP) 간의 Local Network 구성
원격 접속 환경 구축
리눅스 Command Review
192.168.0.y
192.168.0.1
192.168.0.x

## Slide 6: Raspbian
실습 환경 구축

## Slide 7: 실습 환경 구축 : Raspbian
Operating System for Raspberry Pi Family
  Unix-like
  Debian based
  Free and open-source software licenses (mainly GPL)
아래 링크를 통해 다운로드 가능
  Raspbian Stretch with desktop and recommended software
  https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

## Slide 8: 실습 환경 구축 : Raspbian
Flash
  라즈베리 파이는 따로 내장 플래시 메모리 등의 저장 장치 없이 Micro SD 카드에 파일 시스템을 그대로 올려 사용함
  운영체제와 파일 시스템이 포함된 이미지를 말 그대로 Micro SD 카드에 굽는것을 의미
win32diskimager
  Sd카드에 image를 writing 하는 툴
  https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
SD Memory Card Formatter
  Sd카드를 포맷하는 툴
  https://www.sdcard.org/downloads/formatter/

## Slide 9: Raspbian 설치
SD카드를 SD카드 리더기와 결합
PC에 SD카드 리더기 연결
  드라이브 이름 확인 (G 드라이브 등)

## Slide 10: 실습 환경 구축 : Raspbian
Installation
  다운로드 받은 Raspbian image file 의 압축 풀기
  Image File 탭에서 Raspbian image file 선택
  Device에서 드라이브 선택
  Write 버튼을 눌러서 image writing 진행
    10분정도 소요

## Slide 11: 실습 환경 구축 : Raspbian
SSH
  Secure Shell
  대상 시스템의 에 Command Line 으로 접속할 수 있게 해줌
  e.g.) ssh [user]@[hostname]
SSH 데몬 활성화
  라즈비안에서 SSH 데몬(서버)은 Default 로 비활성화 되 어 있으나 다음 과정을 통해 활성화 가능

## Slide 12: 실습 환경 구축 : Raspbian
  설치 완료 시 다음과 같이 boot 드라이브 생성 (내 PC)
  해당 디스크 진입 후 보기 – 파일 확장명 표시
  새로 만들기 – 텍스트 파일

## Slide 13: 실습 환경 구축 : Raspbian
다음과 같이 파일의 이름을 'ssh’ 로 만들되 확장자 .txt 를 제거
  내용은 비어있는 파일
하드웨어 안전제거

## Slide 14: 실습 환경 구축 : Raspbian
SD 카드 리더기 제거 및 아래 그림과 같이 라즈베리 파이에 삽입
  방향 매우 주의
Micro-usb 전원 연결 시 라즈베리파이 부팅

## Slide 15: Local Network
실습 환경 구축

## Slide 16: 실습 환경 구축 : Local Network
RBP – Router 간에 ethernet port 연결
PC – Router 간에 ethernet 연결
192.168.0.y
192.168.0.1
192.168.0.x
Host pc
Target(RBP)

## Slide 17: 실습 환경 구축 : Local Network
라우터에 연결 후 PC 의 브라우저에서 192.168.0.1 접속
  다른 인터넷 연결(wifi 등)은 모두 연결 해제 권장
  스크린샷의 하위 주소 칠 필요 없음
공유기 로그인
  기본 관리자 계정
    ID : admin
    PW : admin
Setup

## Slide 18: 실습 환경 구축 : Local Network
DHCP 설정
  Rasberrypi 선택 후 add 를 통해 ip static 할당으로 변경
  해당 IP 가 로컬 네트워크에서의 RBP 의 주소이므로 기억 , 추후에 이 IP 로 RBP 에 접속할것임
    해당 설정은 해당 라우터 기기에 저장되는 설정값임
  저장
RBP
Host pc

## Slide 19: REMOTE CONTROL
실습 환경 구축

## Slide 20: 실습 환경 구축 : Remote Control
SSH
  윈도우 10(2017년 이후) / 리눅스 / 맥
    터미널(cmd) 실행 후 아래와 같이 ssh 접속
    ssh pi@[RPB’s IP ADDRESS]
    Host key 관련 질의에 yes 응답

## Slide 21: 실습 환경 구축 : Remote Control
  윈도우 구버전
    https://www.putty.org/
    PUTTY 다운로드 / 설치 후
    Host name 에 RBP IP 입력
공유기에서 확인한 라즈베리파이의 IP 를 입력

## Slide 22: 실습 환경 구축 : Remote Control
Ssh 접속 후 sudo raspi-config 입력
다음과 같은 화면이 나오면 5. Interfacing Option 선택
  방향키와 엔터

## Slide 23: 실습 환경 구축 : Remote Control
VNC 선택 후 활성화

## Slide 24: 실습 환경 구축 : Remote Control
VNC
  VNC Viewer 설치
    https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
  이전에 고정한 한 RBP의 IP 주소 입력!

## Slide 25
Username/password 입력
  라즈베리파이 기본 계정 설정
    USERNAME : pi
    PW : raspberry
접속 완료!
  GUI 를 통해 wifi / 기타 등 설정
  지역 설정 / 언어 설정은 default 로 두되 (US Keyboard /US English) 선택
  비밀번호는 설정 할거면 잊어버리지 않기
  소프트웨어 업데이트 -> 스킵

## Slide 26: 실습 환경 구축 : Remote Control
터미널 실행